СчЁтчик электрической энергии
однофазный

NP515.23D-1E1ALNI

Паспорт

ПАСПОРТ

ADDM.411152.159 ПС

Адрес предприятия изготовителя:

143980, Россия, Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 16
ООО «Матрица»
Телефон:	(495) 225-80-92
Факс:	(495) 522-89-45
E-mail:	mail@matritca.ru
	http://www.matritca.ru

Свидетельство о приёмке

Счётчик электрической энергии однофазный:

NP515.23D-1E1ALNI	ADDM.411152.159

заводской номер №:

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица – госповерителя

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность счётчика. Счётчики могут эксплуатироваться как в составе системы, так и автономно. В автономном режиме счётчик не выполняет некоторые функции.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента первичной поверки.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт счётчика или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Счётчик снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приёмка ОТК | Сведения о поверке | Ремонт завершён |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Назначение

Счётчик электрической энергии однофазный NP515.23D-1E1ALNI, оборудованный отключающим реле, (далее – счётчик) предназначен для измерения активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока, оценки текущей активной мощности. Также счётчик может использоваться в системе АСКУЭ.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Счётчик электрической энергии однофазный NP515.23D-1E1ALNI | 1шт. |
| Паспорт ADDM.411152.159 ПС | 1 шт. |
| Комплект крепежных изделий | 1 компл. |
| Методика поверки ADDM.411152.159 МП* | 1 экз. |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| Примечания: Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. * Методика поверки высылается по требованию организаций, производящих регулировку и поверку счётчиков. |

# Условия хранения и транспортирования

Счётчики транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом счётчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование и хранение производится при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать счётчик в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа.

При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование счётчика следует осуществлять в течение не более 6 часов

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# Сведения об утилизации

Счётчик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# Технические характеристики

Счётчик удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52320-2005 (IEC 62052-11), ГОСТ Р 52322-2005 (IEC 62053-21).

| Номинальное напряжение* | 220 В |
| --- | --- |
| Частота сети * | 50 (60) Гц ± 1 Гц |
| Базовый ток | 5 А |
| Максимальный ток: при 50 (C при 60 (C при 70 (C | 80 A 65 A 50 A |
| Класс точности | 1 |
| Основной коммуникационный интерфейс | PL (Силовая линия) |
| Доп. коммуникационный интерфейс ** | Оптический порт |
| Чувствительность | 0,02 А |
| Мощность, потребляемая цепями напряжения активная, не более полная, не более | 1,0 Вт 5,0 В∙А |
| Мощность, потребляемая цепями тока | 0,05 В∙А |
| Масса, не более | 0,5 кг |
| Габаритные размеры, (мм). | 221(233,244)x128x80 |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Средняя наработка до отказа счётчика | 144 000 часов |
| Датчик тока | прецизионный шунт |
| Датчик напряжения | резистивный делитель |
| Степень защиты оболочкой | IP51 |
| Стандартный уход часов в сутки при 25 °с | ± 0,5 с |
| Межповерочный интервал | 16 лет |

Примечания:

* Конкретные значения номинального напряжения и частоты сети обозначены на лицевой панели счётчика.

** Оптопорт, при необходимости, может быть перепрограммирован в импульсный выход с передаточным числом 1000 имп/кВт∙ч.

Чувствительность датчика дифференциального тока задается программно в интервале от 40 мA до 2,5 А с шагом в 10 мA.

Устройство отображения – встроенный жидкокристаллический дисплей. При учёте энергии, соответствующей максимальному току при номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, максимальные показания дисплея будут достигнуты не ранее, чем через 50 000 ч, начиная с нуля.

Параметры сигналов по электромагнитной совместимости соответствуют EN 50065-1.

Метрологические параметры счётчика соответствуют требованиям ГОСТ Р 52322-2005 (IEC 62053-21).

# Условия эксплуатации

Счётчик предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения счётчик устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс

70 °С и относительной влажности 90 % при температуре 25 °С.

- Заметки по эксплуатации и хранению

Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током счётчик соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Изоляция между вместе соединенными цепями тока и напряжения счётчика и “землей” выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6,8 кВ.

Изоляция между вместе соединенными цепями тока и  напряжения счётчика и “землей” выдерживает в течение 1 мин. воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 50-60 Гц.

Сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями напряжения и тока счётчика и “землей” в нормальных условиях составляет не менее 20 MОм.

Конструкция счётчика обеспечивает безопасность от распространения огня в соответствии с ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1/X:1994).

Порядок подключения счётчика

Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

К работе со счётчиком должны допускаться лица с квалификационной группой по технике безопасности не ниже третьей.

Подключение счётчика должно осуществляться в соответствии со схемой подключения, приведенной на лицевой панели счётчика.

Перед установкой счётчика произвести внешний осмотр счётчика, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя и государственной метрологической службы.

По окончании монтажа счётчик пломбируется представителями энергоснабжающей  организации.

Ремонт счётчика, связанный со вскрытием (снятие пломб), должен производиться специализированной службой с обязательной последующей метрологической поверкой.

Перечень условий поверки

Счётчик подлежит поверке, которая проводится органами государственной метрологической службы в соответствии с методикой поверки.

Первичная поверка счётчика производится предприятием-изготовителем при выпуске с производства и после ремонта.

Периодическая поверка счётчика производится в объеме, изложенном в методике поверки.

При положительных результатах поверки счётчик пломбируется представителем государственной метрологической службы.

При отрицательных результатах поверки производится ремонт специализированной службой с последующей поверкой.

- Сервисные центры

- ООО «Матрица», 143989, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92;

- ООО «ЭнергоРесурсАудит», 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А литер Б, (4242) 63-96-00.

Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата демонтажа | Причина демонтажа |
| --- | --- | --- | --- |

- Информация, выводимая на дисплей

Расшифровка информационных знаков дисплея, используемых в данном исполнении счётчика

| верхняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U 1 | Длительность отсутствия напряжения в сети в Min |
| U2 | Длительность некачественного напряжения в Min |
| E | Длительность наличия дифференциального тока в Min |
| S 1 | Текущее сальдо в Un |
| S 2 | Разница текущего сальдо и лимита отключения в Un |
| S А | Потребление акт. энергии за период1 в kWh |
| S P A | Макс. активная мощность за период анализа2 в kW |
| P A | Активная мощность в kW |
| A | Энергия активная суммарная в kWh |
| A 1 | Энергия активная по тарифу 1 (L) в kWh |
| A 2 | Энергия активная по тарифу 2 (M) в kWh |
| A 3 | Энергия активная по тарифу 3 (H) в kWh |
| A 4 | Энергия активная по тарифу 4 (P) в kWh |
| A1, A2, A3, A4 | Указатель текущего тарифа (виден лишь один из знаков) |

1 – период: сутки, неделя, месяц;

2 - период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки; неделя; месяц. Интервал усреднения, мин: 1-63

| нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U | Некачественное напряжение |
| U | Отключение по некачественному напряжению |
| E | Дифференциальный ток |

| нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| E | Отключение по дифференциальному току |
| S | Предупреждения по сальдо |
| S A4 | Включение А4 сальдо |
| S | Отключение по сальдо |
| P | Предупреждения по мощности |
| P A4 | Включение А4 по мощности |
| P | Отключение по мощности |
| ! | Предупреждение из Центра |
| ! A4 | Включение А4 из Центра |
| ! | Отключение из Центра |
|  | Состояние реле (Наличие знака означает отключение) |
|  | Нет синхронизации времени. Ошибка синхронизации времени |

Сочетания знаков нижней строки выводятся на дисплей в соответствии с правилом: флаги  более высокого приоритета отменяют флаги низкого приоритета.

Сочетания знаков по приоритетам

| Приоритет | Комментарий |
| --- | --- |
| Низкий предупреждение | Средний включение А4 | Высокий отключение |  |
| U |  | U | По некачественному напряжению |
| E | - | E | По дифф. току |
| S | S A4 | S | По сальдо |
| P | P A4 | P | По мощности |
| ! | ! A4 | ! | Из Центра |